## Slide 1
SEIF INTELIGENT
Bazat pe Raspberry Pi Pico
Sistem de control acces cu PIN, senzor de efracție și alarmă
Proiect Sisteme cu Microprocesoare · 2026
Chira Ioana & Lefter Alesia ~ 1309B

## Slide 2
DESCRIERE PROIECT
Un seif inteligent controlat prin microcontroler Raspberry Pi Pico, cu autentificare PIN, feedback vizual pe LCD și protecție anti-efracție.
Autentificare PIN
Cod PIN de 4 cifre introdus prin tastatura matriceală 4×4
LCD Display
Afișaj ST7735 via SPI cu mesaje de stare în timp real
Servo Motor
Mecanism de blocare/deblocare controlat PWM la 5V VBUS
Senzor LDR + DMA
Fotorezistență citită prin ADC cu DMA continuu (8 sample-uri)
Buzzer Alarmă
Timer repeating la 500 ms pentru semnal sonor de efracție
Anti Brute-Force
Blocare 30 secunde după 3 încercări greșite consecutive

## Slide 3
DE LA CONCEPT LA REALITATE

## Slide 4
DE LA CONCEPT LA REALITATE

## Slide 5
DIAGRAMA USE CASE

## Slide 6
ARHITECTURA HARDWARE
Raspberry Pi Pico
RP2040 · 264KB RAM · 2MB Flash
Tastatura 4×4
GP16-22, GP26
8 GPIO (linii+coloane)
LCD ST7735
SPI0 · GP2,3,4,5,6,7
20 MHz · 128×160px
Servo Motor
GP15 · PWM
VBUS 5V · unghi 0–230°
Senzor LDR
GP27 · ADC1
DMA continuu · 8 samples
Buzzer
GP14 · GPIO Digital
Timer 500 ms
PIN-uri configurate în header.h · Alimentare: USB 5V sau baterii

## Slide 7
LOGICA APLICAȚIEI
START
Inițializare module
Asteaptă
tastă apăsată
Adaugă cifră
la buffer PIN
# → Verifică
PIN introdus
PIN Corect
→ servo_deschide()
PIN Greșit
incercari++
incercari ≥ 3?
→ lockout_sequence()
* → Inchide seiful
servo_inchide()
D → Delete
ultima cifră
LDR detectează
lumină → ALARMĂ
Lockout 30s
Buzzer activ
Bucla principală while(true) verifică și LDR-ul la fiecare iterație, independent de input-ul de la tastatură.

## Slide 8
MODULE SOFTWARE IMPLEMENTATE
Fișiere proiect
📄 seif.c
📄 header.h
📄 tastatura.c
📄 lcd.c
📄 servo.c
📄 buzzer.c
📄 senzor.c
📄 CMakeLists.txt
📄 pico_sdk_import.cmake
tastatura.c
› Scanare matrice 4×4 prin polling
› Debounce hardware: 20 ms la apăsare + 100 ms la eliberare
› Mapare keymap[ROWS][COLS] → caractere ASCII
› Suport interrupt handler keypad_low_handler()
lcd.c
› Font bitmap 5×7, scala variabilă
› Driver SPI la 20 MHz pentru ST7735
› Funcții: lcd_show_pin(), lcd_show_ok/err(), lcd_show_alarm()
› lcd_show_lockout() cu countdown secunde
servo.c
› PWM cu clkdiv=64, wrap=39062 (50 Hz)
› Puls: 1953 + (unghi × 1953)/180
› Mișcare lentă servo_set_angle_slow() pas cu pas
› servo_deschide() → 230° · servo_inchide() → 0°
senzor.c
› ADC în modul free-running pe canal ADC1 (GP27)
› DMA continuu → buffer de 8 sample-uri
› IRQ DMA_IRQ_0 resetează write-addr automat
› alarma_start() / alarma_stop() cu repeating_timer
buzzer.c
› GPIO digital simplu, activ HIGH
› buzzer_beep(ms) → blocare sincronă
› Alarmă asincronă prin repeating_timer din senzor.c
› Toggle la 500 ms independent de bucla principală

## Slide 9
CERINȚE FUNCȚIONALE & NON-FUNCȚIONALE
✔ Cerințe Funcționale
Autentificare PIN
Tastatura 4×4, cod de 4 cifre, validare la apăsarea #
Deschidere servo
Servo motor rotit la 230° la PIN corect, 0° la blocare
Feedback LCD
Mesaje PIN/OK/Eroare/Alarmă/Lockout pe display ST7735
Alarmă LDR
Dacă seiful e închis și detectează lumină → alarmă
Anti brute-force
3 încercări greșite → blocare 30 s + buzzer continuu
⚙ Cerințe Non-Funcționale
Timp de răspuns
Reacție imediată la tastatură; alarmă LDR fără delay
Securitate date
PIN stocat în Flash ROM la compilare, nu modificabil la runtime
Alimentare
USB 5V sau baterii externe; consum redus în idle
Portabilitate
Cod modular pe fișiere separate, ușor de extins

## Slide 10
CONCLUZII
Sistem complet funcțional: PIN + servo + LCD + LDR + buzzer
Arhitectură modulară: fiecare componentă în fișier separat
Utilizare avansată hardware: DMA, PWM, SPI, ADC, IRQ, Timer
Securitate pe mai multe niveluri: PIN + anti brute-force + senzor fizic
Posibile îmbunătățiri: schimbare PIN din interfață, log UART, criptare